## Slide 1: 時系列画像集合の類似度に基づいた外観変化の検知手法の検討
神奈川工科大学 情報学部 情報工学科
松岡 未紗 鷹野 孝典

## Slide 2: 研究背景
観賞魚は環境適応能力が強まり，飼育経験の豊富でない人でもペットとして飼育可能
飼育経験のない人にとって観賞魚の病気の早期発見は困難
  観賞魚が小さいために，病気の時に現れる外観や動きの変化に気づきにくい
健康
白点病
熱帯魚の体に白い斑点
尾腐れ病
ヒレや尻尾が溶ける

## Slide 3: 研究動機
観賞魚の病気の症状として外見の変化として表れる特徴がある
  体に寄生虫や白いカビが付着する白点病
  尾ひれや背びれが溶けたりボロボロに破れたりする尾腐れ病
固定カメラなどで撮影した画像を基に外観変化を検知する手法が観賞魚の病気の早期発見につながる
健康
白点病
尾腐れ病

## Slide 4: 関連研究
病気判定
  画像特徴を利用したイネ病気の判別・分類［2010］-農業機械學會誌
  画像処理によるキュウリの葉の病気診断［2011］-愛知教育大学研究報告
類似度
  画像処理を用いた研磨面の評価［2016］-精密工学会
画像の回転・拡大を考慮した画像特徴量
  ベルマークの画像識別［2014］-第76回全国大会講演論文集

## Slide 5: 研究課題
観賞魚の外観の変化に着目して病気判定する場合，画像認識技術を適用することが可能
下記の課題点がある
  観賞魚の個体の識別
  病気症状箇所が柄に混ざる可能性があるので，個体別の模様を考慮した上で外観の変化を認識
  類似度を算出する際の比較データが１枚だけでは判定材料が少なく正確な判定が困難

## Slide 6: 従来手法
単体画像の比較による類似度算出
欠点：画像の向き・角度・光の加減に影響されやすい
  文献[4] SURF特徴：向きによる類似度の影響→減少
  角度・光の加減の影響→変化なし
識別画像 | 初期画像 |  | 
画像の 回転角度 | 少 | 中 | 大
類似度 | 高 | 中 | 低

## Slide 7: 提案方式
観賞魚の個体画像集合を時系列で分類し，画像集合間類似度の差分を変化値として捉え，外観変化の検知方式を提案
Day1
類似度の総和
70
類似度の総和
67
類似度の総和
55
Day0
Day2
Day3
類似度の総和
75

## Slide 8: 提案方式 概要図
画像集合
（複数個体）
個体識別
外観変化検知
画像集合
（個体A）
画像集合
（個体B）
画像集合
（個体C）
画像集合
（個体D）
画像集合
（個体A）
画像集合
（個体B）
画像集合
（個体C）
画像集合
（個体D）
画像集合
（個体A）
画像集合
（個体B）
画像集合
（個体C）
画像集合
（個体D）
…
…
…
…
Day 1
Day 2
Day n

## Slide 9: 個体の識別機能の概要図
個体画像
類似度スコアを算出
個体A画像集合
個体A初期画像集合
個体画像を
個体A画像集合に追加
差分δx (tp, tq) > しきい値θ2
False
画像を削除
True
これを繰り返し，追加された個体A画像集合を学習データとして，個体Aを識別する．
個体A画像集合を時系列に分割する．
学習データセット
+

## Slide 10: 個体識別機能のアプローチ
複数の個体が混在する状況において各個体の画像集合を生成する
個体A を識別するときに，それまでに識別された個体A画像の和集合を学習データとする
分類された個体Aの画像を時系列画像集合に分類する
他の個体画像においても閾値を超えた場合は類似度の高いほうに追加される
利点
  個体の外観変化による識別の精度低下を抑える

## Slide 11: 外観変化の検知機能 概要図
初期画像集合
識別する画像集合
類似度スコアを算出
外観変化検出
類似度スコアの差分δx (tp, tq)を算出
前日画像集合との類似度
δx (t-1, t) > しきい値θ2
True
False
外観変化なし
初期画像集合との類似度
差分δx (0, t) > しきい値θ3
False
True
Chart: 時系列
| day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day6 | day7 | day8
 | 0.68771 | 0.6633 | 0.67409 | 0.67819 | 0.57106 | 0.53019 | 0.51178 | 0.48275
外観変化検知

## Slide 12: 画像集合間の類似度の算出方法
各識別画像の類似度の合計を識別画像集合の類似度とする
  目的：画像の向き・角度・光の影響を減少
1枚目
・・・
・・・
2枚目
Ｎ枚目
1枚目
2枚目
Ｍ枚目
画像集合１
画像集合２
画像集合１と画像集合２の1枚目の類似度
初期画像集合と識別画像2枚目の類似度
…
初期画像集合と識別画像M枚目の類似度
識別画像1枚目～M枚目の類似度の合計を識別画像集合の類似度とする

## Slide 13: 外観変化の検知方法
すべての画像集合において初期画像集合との類似度を算出
下記の類似度の差分がしきい値を超えたら外観変化を検知
前日の画像集合との類似度の差分
初期画像集合との類似度の差分
Day1
類似度の総和
70
類似度の総和
67
類似度の総和
55
差分：3
差分：12
Day0
Day2
Day3（発病）
類似度の総和
75
差分：5
差分：8
差分：20
外観変化を検知
外観変化を検知

## Slide 14: 実験１ 実験目的
観賞魚の画像を用いて病気判定をする場合，画像データを学習データとする必要がある
異なる個体模様の学習データから病気の検知が可能であるかは明らかではない
異なる模様の画像を学習データとして代用した場合の外観変化検知が可能であるか検証する

## Slide 15: 実験１ 実験データ
観賞魚の代用として千代紙を使用
似た柄・色の千代紙2種類を1組として，4組を用意（各25枚）
何も加工を施さない場合を「健康」
小さい白点を付与したものを「白点病」
柄A
柄B
柄A
柄B
柄A
柄B
柄A
柄B
組み合わせ1
組み合わせ2
組み合わせ3
組み合わせ4

## Slide 16: 実験１ 実験手順
柄Aの健康画像と柄Bの白点病画像を学習データ
柄Aの白点病画像と柄Bの健康画像をCNNを用いて判定
学習データと識別データを入れ替えた場合も同様に実験
柄A（健康）
柄B（白点病）
学習データ
柄A（健康）
×
柄B（白点病）
○
柄A（白点病）
柄で判別
代用不可
病気で判別
代用可

## Slide 17: 実験１ 実験結果
4組全てが，白点病の有無に関係なく柄ごとに分類
例：柄A（健康）と柄 B（白点病）を学習データとした場合，柄 A（白点）は柄A（健康），柄B（健康）は柄B（白点病）に分類
柄A（健康）
柄B（白点病）
学習データ
識別画像 | 柄A（白点病） |  | 柄B（健康）
 | ↓ |  | ↓
分類結果 | 柄A（健康） × |  | 柄B（白点病） ×

## Slide 18: 実験１ 考察
異なる模様の画像を学習データとして代用した場合，外観検知は困難
同じ個体模様の画像を
学習データとする必要がある

## Slide 19: 実験２ 目的
提案手法である時系列画像集合間の類似度の差分から，着目している画像データのわずかな外観変化の検知が可能であるか検証する
Day1
類似度の総和
70
類似度の総和
67
類似度の総和
55
差分：3
差分：12
Day0
Day2
Day3（発病）
類似度の総和
75
差分：5
差分：8
差分：20
外観変化を検知
外観変化を検知

## Slide 20: 実験２ 実験データ
柄の異なる4種類の千代紙を観賞魚の個体A, B, C, Dと見立てて用意（各50枚）
時系列が進むごとに病気が進行と想定
何も加工を施さない場合を「健康」（Day0）
小さい白点を付与したものを「白点病」（Day1～Day5）
一部切り取ったものを「尾腐れ病」（Day1～Day5）
Day1
Day2
Day3
個体A
個体B
個体C
個体D
個体A，B，C，Dの画像データ例
個体Aにおける時系列症状変化例

## Slide 21: 実験２ 実験データ
症状 | 時間 区間 | 画像上の状態 | 画像枚数
健康 | Day0 | 加工なし | 50枚
尾腐れ病 | Day1 | 一部切り取り（1mm） | 50枚
 | Day2 | 一部切り取り（2mm） | 50枚
 | Day3 | 一部切り取り（3mm） | 50枚
 | Day4 | 一部切り取り（4mm） | 50枚
 | Day5 | 一部切り取り（5mm） | 50枚
白点病 | Day1 | 小さい白点（1mmφ） | 50枚
 | Day2 | 小さい白点（3mmφ） | 50枚
 | Day3 | 小さい白点（5mmφ） | 50枚
 | Day4 | 小さい白点（7mmφ） | 50枚
 | Day5 | 小さい白点（9mmφ） | 50枚

## Slide 22: 実験２ 実験方法
以下の実験結果を比較することで外観変化の検知が可能であるか検証
単体画像間の類似度
  画像集合からランダムに3ペアを抽出し比較
画像集合間の類似度（提案手法）

## Slide 23: 実験２ 実験結果：個体A
尾腐れ病
白点病
単体画像間の類似度
画像集合間の類似度（提案手法）

## Slide 24: 実験２ 実験結果：個体D
尾腐れ病
白点病
単体画像間の類似度
画像集合間の類似度（提案手法）

## Slide 25: 実験２ 実験結果
類似度が不安定
  例：ペア1では変動が激しいがペア2,3では変動なし
時間の経過につれ病気の進行を捉えることは困難
個体A（尾腐れ病）
単体画像間の類似度
個体A（尾腐れ病）
画像集合間の類似度（提案手法）

## Slide 26: 実験２ 実験結果
時間が経過するごとに類似度が減少
特に，Day0とDay1間で類似度が大きく減少しているためDay1で病気症状の発見が可能
個体A（尾腐れ病）
単体画像間の類似度
個体A（尾腐れ病）
画像集合間の類似度（提案手法）
外観変化検知
提案手法

## Slide 27: 考察
単体の画像データ間の類似度で比較する場合
→ 着目している画像データの外観変化の検知は困難
提案方式の適用により時系列画像集合間の類似度で比較する場合
→ 着目している画像データの外観変化の検知が可能
提案方式の適用により
個体の症状変化を追跡が実現可能

## Slide 28: まとめ
提案方式
  観賞魚の個体画像集合を時系列で分類し，画像集合間類似度の差分を変化値として捉え，外観変化の検知方式を提案
今後の課題
  今回の実験で使用した模様以外でも病気の症状を検知可能であるか
  千代紙でなく観賞魚に適用できるか
  画像集合に最低限必要な画像枚数の検証
  外観変化を検知した場合，病気の判定
  GoogLeNet（転移学習）

## Slide 29
実際の観賞魚の場合，対象が動くため他のタイミングで撮影するのか，また背景の海藻などのノイズの影響を受けてしまうのでは→前処理（エッジ抽出）
どのように対象である観賞魚の画像範囲を決めるのか(判別を行うのか)
画像の変化量を検知した後にどのような病気なのかを分類する
成長の変化と病気の変化の判別をつける案(今後におけるビジョン)はありますか
類似度をどのように見ているのか(学習時に健康個体の特徴量(たぶん1次元の値)を基にしているのか，比較画像を重ね合わせてその差分をとるような類似度なのか)
白点病ではたくさんあるように見えたが実験の一つの点を大きくする変化は妥当なのか→白点が増えていく場合も実験
どのように判定することで観賞魚が助かるラインを決めるのか．

## Slide 30: 実験２ 実験結果
尾腐れ病
白点病
個体B
個体C